Naručitelj: Obrt za opće mehaničke radove "O M R" vl. Robert Marković, Prigorska 44, 10040 Zagreb, OIB: 36034595173

Predmet nabave:  Nabavka novog CNC stroja – tokarilice

Evidencijski broj nabave: 01/2018

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Zahtijevani elementi trebaju biti istih ili sličnih karakteristika. Za sve zahtijevane stavke moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi se mogla napraviti jednostavna usporedba između traženih i ponuđenih specifikacija. Ponude u kojima se precizno ne vidi tehnička specifikacija ponuđene opreme mogu biti odbačene.

| Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1 | Max. promjer tokarenja - Maksimalno u mm 320 |  |
| 2 | Max. dužina tokarenja u mm - 500 |  |
| 3 | Snaga glavnog motora - Minimalno u kW 10,5 |  |
| 4 | Snaga pogonjenih alata motora (30min/kont.) - Minimalno u kW 3,5 |  |
| 5 | Mjerenje alata (eng. tool preseter) |  |
| 6 | Priprema za dodavač šipkastog materijala |  |
| 7 | Pogonjeni alati standard 3 ravna, 3 kutna |  |
| 8 | Hvatač komada |  |
| 9 | Transporter strugotine, podizni tip sa trakom |  |
| 10 | Potpuno zatvoreni radni prostor stroja |  |
| 11 | Vrata sa sigurnosnim staklom |  |
| 12 | Dimenzije ili gabariti stroja, Visina/Širina/Dužina - Maksimalno, V/Š/D u mm 2000 / 1800 / 2700 mm |  |
| 13 | Maksimalna težina stroja u Kg /- 4000 Kg |  |
| 14 | Jamstvo stroja, trajanje jamstva - minimalno 12 mjeseci |  |
| 15 | Mogućnost sklapanja godišnjih ugovora o održavanju strojeva |  |
| 16 | Transport i isporuka |  |
| 17 | Instalacija stroja - Trajanje instalacije maksimalno 3 dana |  |
| 18 | Osnovna obuka za upravljanje strojem |  |
| 19 | Upute za rad i održavanje na hrvatskom jeziku |  |
| 20 | CE certifikat ili izjava o sukladnosti |  |
| 21 | Vrijeme odaziva na servis |  |
| 22 | Numeričko upravljanje alatnim strojem FANUC |  |