PRILOG 5 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA / ANNEX 5 OF THE INVITATION TO TENDER

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Broj nabave/ Procurement number: 2/2021

Za predmet nabave / For the procurement subject: Nabava linije za proizvodnju papirnate ambalaže / Procurement of the Paper packaging production line

Naručitelj / Contracting Authority: Modepack d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Zagreb,

OIB / ID: 42395515009

TEHNIČKA PONUDA / TECHNICAL OFFER

Ponuditelji su dužni ispuniti stupac 3 s detaljnim opisom ponuđene robe (riječi poput "sukladno" ili "da" nisu dovoljne). Ponuditelj neće mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Tenderers are required to fill in column 3 with a detailed description of the goods offered (words such as "compliant" or "yes" are not sufficient). The Tenderer shall not change the specifications stated in column 2.

Za sve proizvođače, vrsta proizvoda, standardi ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama vrijedi "ili ekvivalent". Svaka popratna dokumentacija koju Ponuditelj podnese kao dopunu Ponudi mora jasno naznačiti ponuđene modele ili opcije. Ponude koje precizno ne definiraju modele i specifikacije mogu biti odbijene.

For all manufacturers, types of products, standards or norms that are set out in the technical specifications apply "or equivalent”. Any supporting documentation which the Tenderer submits to supplement the Tender shall clearly indicate the models or options being offered. Tenders which do not precisely define the models and specifications may be rejected.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard za svaku pojedinu stavku zatraženih specifikacija i jedina su osnova za ocjenu tehničke usklađenosti ponuda. Ponuditelj može ponuditi i proizvode koji zadovoljavaju više standarde ili tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

Technical specifications listed in the table in the checklist format represent the minimum standard for every single item of the requested specifications and are the sole basis for evaluating the technical compliance of the tenders. The Tenderer can also offer products that meet higher standards or technical specifications better than the minimum.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| I Br. artikla / Nr. item | II Tražene specifikacije / Requested specifications | III Specifikacije ponude / Offered specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linija za proizvodnju papirnate ambalaže, 1 komplet / Paper packaging production line, 1 set |
|  | Naziv proizvođača / Manufacturer Name: |  |
|  | Naziv modela / Model Name: |  |

| 1. | Linija za proizvodnju papirnate ambalaže / Paper packaging production line |
| --- | --- |
|  | Parametar/artikl / Parametar/item | Karakteristike (minimalni zahtjevi) / Characteristics (minimum requirements) |  |
|  | Vrsta uređaja i jedinica sustava / Type of system devices and units | Uređaji i jedinice za izradu papirne ambalaže s punim kontinuiranim dnom, bez i s mogućnošću zalijepljenih spojeva i s mogućnošću proizvodnje papirnatih vrećica sa i bez ručki, omotnica, poštarnica i e-commerce poštarki na istom fizičkom stroju. / Devices and units for paper packaging production with full continuous bottom without and with the possibility of glued joints and with the possibility to manufacture paper bags with and without handles, envelopes, mailers, and e-commerce mailers on the same physical machine. |  |
|  | Vrste ručki / Types of handles | Najmanje sljedeće tri vrste: rasklopljena ravna drška, ručka u izgledu uvijenog papirnog kabela, izbušena ručka. / At least these three types: unfolded flat handle, twisted paper cord handle, punched out handle. |  |
|  | Vrste brtvljenja koverti i poklon kuverti / Types of sealing of envelopes and gift envelopes | Najmanje sljedeće dvije vrste: ljepljiva traka s jednom brtvenom linijom, ljepljiva traka s dvostrukom brtvećom linijom. / At least these two types: single sealing liner adhesive strip, double sealing liner adhesive strip. |  |
|  | Kapacitet linije / Line capacity | Maksimalni kapacitet linije / Maximum line capacity: Najmanje 150 vrećica sa ručkom po minuti. / At least 150 bags with handles per minute. Najmanje 200 omotnica/poštarnica bez ručke po minuti. / At least 200 envelopes/mailers without handles per minute. |  |
|  | Vrsta materijala za izradu vrećica i papirnatih omotnica/poštarnica / Type of material for making bag and paper envelope/mailer | Papir najmanje u intervalu od 70 g/m2 do 110 g/m2. / Paper at least within limits from 70 g/m2 to 110 g/m2. |  |
|  | Transporter i slagač za prikupljanje pojedinačnih paketa vrećica i koverti / Conveyor and stacker to collect single packs of bags and envelopes | Automatsko. / Automatic. |  |
|  | Daljinska pomoć i tehnička podrška / Remote assistance and technical support | Standardnim LAN Intenet putem. / By standard LAN internet. |  |
|  | Kontrola proizvodne linije / Production line control | Putem zaslona osjetljivih na dodir te najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku. / Through a touch screen monitor and at least in English and Croatian. |  |
|  | Dimenzije role papira / Paper reel dimension | Maksimalna širina najmanje / Maximum width at least: 1000 mm. Maksimalni promjer najmanje / Maximum diameter at least: 1200 mm. |  |
|  | Ugrađeni pisač za ispis na papirnoj ambalaži / Built-in printer for printing on paper packaging | Printanje u najmanje dvije boje. / Printing in at least two colors. |  |

| 2. | ZAJEDNIČKI UVJETI / COMMON CONDITIONS |
| --- | --- |
|  | Edukacija zaposlenika za korištenje proizvodnom linijom / Education of employees on the use of production line | Edukacija 5 zaposlenika za korištenje linije za proizvodnju papirnate ambalaže u trajanju od 5 dana. Edukacija će se provoditi na lokaciji Naručitelja uz prisustvo najmanje jednog kvalificiranog predstavnika odabranog ponuditelja za rad na određenoj proizvodnoj liniji. / Education of 5 employees on the use of paper packaging production line in duration of 5 days. Education will be provided at the Contracting Authority’s location with the presence of at least one qualified representative of the winning tenderer for operating on specified production line. |  |
|  | Garancijsko razdoblje na cjelu proizvodnu liniju (u mjesecima) / Warranty period on the entire production line (in months) | Najmanje 18 mjeseci. / Minimum 18 months. |  |
|  | Ponuda uključuje / The offer includes | Dostavu, instalaciju i puštanje u rad linije za proizvodnju papirnate ambalaže. / Delivery, installation and commissioning of Paper packaging production line. |  |

U / In ______________, __/__/20__.	                                       	                                                                          ZA PONUDITELJA / FOR A TENDERER:

________________________________